DRKO – ÚLOHA 7 – Tepelná vodivost dřeva v závislosti na vlhkosti

Ing. Kamil Staněk, kamil.stanek@fsv.cvut.cz, 11/2009

Vypočítejte, jaké množství tepla projde 10 m2 konstrukce za 24 hodin při zimních návrhových podmínkách pokud:

- relativní vlhkost vzduchu v místě dřevěných prvků má běžnou  hodnotu (viz úloha 2)

- relativní vlhkost vzduchu v místě dřevěných prvků stoupne na hodnotu 98 %.

Postup A):

- Stanovte průměrnou teplotu T [%] a průměrnou rel. vlhkost vzduchu h [%] v místě dřevěných prvků (Teplo, Area) pro zimní návrhové podmínky (-15 °C / 84 % a +20 °C / 50 %).

- Vypočtěte průměrnou hmotnostní vlhkost dřevěných prvků podle rovnice

nebo str. 3

kde h [%] je relativní vlhkost vzduchu a M [%] je hmotnostní vlhkost dřeva. Rovnice platí v rozsahu hm. vlh. 0 % až BNV (30 %). Ostatní členy rovnice jsou polynomické výrazy ve tvaru

(alternativně použijte webový nástroj http://www.woodbin.com/ref/wood/emc.htm).

- Vypočtěte součinitel tepelné vodivosti dřeva podle rovnice

[Viz strana 2]

- Vypočtěte součinitel prostupu tepla konstrukce, v programu Teplo přímo, v programu Area

kde L2D [W/(m.K)] je tepelná propustnost charakteristického výseku a bchar [m] je šířka charakteristického výseku konstrukce.

- Vypočtěte hustotu tepelného toku konstrukcí jako

a následně tepelný tok jako

- Množství tepla procházejícího konstrukcí za 24 hodin je potom

kde t [h] čas.

Postup B): Opakujte, ale v bodě 2) již dosazujte h = 98 %.

Pozn.: Možná bude nutné několikrát „iterovat“ v programu Teplo či Area (zkorigujete  [W/(m.K)], ale to zpětně ovlivní teplotu T [%] a rel. vlhkost h [%], takže znovu zkorigujete ).

USA

M – hmotnostní vlhkost dřeva

G – 0,37 – smrkové dřevo

A – 0,01864

B – 0,1941

C – 0,004064

CZ